Скачать

Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (утв. Министерством промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г.)

## Содержание

Приложение 1 к Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 200 / гг. Приложение 2 к Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период Образец паспорта готовности электро- (или тепло-) снабжающей организации к работе в осенне-зимний период

1. Настоящее Положение определяет порядок оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций (кроме атомных электростанций), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, к работе в осенне-зимний период и выдачи им паспортов готовности.

2. Готовность электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (далее - ОЗП) определяется с целью оценки возможности производства и передачи тепловой и электрической энергии потребителям в соответствии с диспетчерскими графиками в условиях прохождения максимума потребления электрической и тепловой энергии при низких температурах наружного воздуха.

3. Проверке готовности к ОЗП подлежат электро- и теплоснабжающие организации, осуществляющие выработку, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, а также управление режимами работы электрических и тепловых сетей, в том числе:

в ОАО РАО "ЕЭС России": ОАО "ФСК ЕЭС" и его филиалы, ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" и его филиалы, АО-электростанции и АО-энерго, в том числе входящие в состав энергетических управляющих компаний электростанции и предприятия электрических и тепловых сетей, являющиеся филиалами или подразделениями АО-энерго, а также генерирующие и сетевые компании, образуемые при реформировании ОАО РАО "ЕЭС России";

в энергетических компаниях, не входящих в ОАО РАО "ЕЭС России": электростанции, электрические и тепловые сети, а также оперативно-диспетчерские управления, если они не входят в состав ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС";

электростанции, котельные, электрические и тепловые сети других организаций, участвующие в энергоснабжении социальной сферы и населения.

4. Готовность электро- и теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП оценивается комиссиями. В срок до 1 сентября текущего года указанные комиссии назначаются:

для проверки организаций ОАО РАО "ЕЭС России" - в порядке, установленном приказом ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с настоящим Положением;

для проверки энергетических компаний, не входящих в ОАО РАО "ЕЭС России", - в порядке, установленном приказами руководителей указанных компаний, выпускаемыми в соответствии с настоящим Положением;

для проверки электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей муниципальных образований - в порядке, установленном органом местного самоуправления в соответствии с настоящим Положением с включением (по согласованию) представителей объединений потребителей коммунальных услуг и жилищных инспекций субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

для проверки электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей других организаций, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения, - в порядке, установленном руководителем организации в соответствии с настоящим Положением с включением (по согласованию) представителей объединений потребителей коммунальных услуг и жилищных инспекций субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Руководители и инспекторский состав территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также представители ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" (для участия в проверках организации оперативно-диспетчерского управления в энергетических компаниях) включаются в состав указанных комиссий по согласованию.

5. При проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП комиссиями проверяется выполнение условий готовности организации (объекта) согласно пп. 12, 13, 14 настоящего Положения. Результаты проверки оформляются актом по форме согласно приложению 1. В акте комиссия может сформулировать свои выводы о подготовке к работе в ОЗП в следующей форме:

организация (предприятие, подразделение организации) имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных и дополнительных условий;

организация (предприятие, подразделение организации) имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с выполнением основных условий и принятием согласованных решений по срокам устранения замечаний комиссии в части дополнительных условий. Данная формулировка означает, что паспорт готовности разрешается к выдаче по согласованному решению всех членов комиссии;

организация (предприятие, подразделение организации) не имеет права на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с невыполнением основных и дополнительных условий. В этом случае в акте указываются невыполненные основные и дополнительные условия.

6. В случае неготовности или при принятии согласованного решения о готовности организации (предприятия, подразделения организации) к работе в ОЗП (при наличии недостатков в части дополнительных условий) к акту прикладывается перечень недостатков.

Руководство проверяемой организации разрабатывает мероприятия с указанием конкретных сроков устранения недостатков и согласовывает их с комиссией по проверке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП.

Работа в комиссиях представителей Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осуществляется по программе, разрабатываемой на основании типовой. По результатам обследований выдаются предписания по установленной форме с указанием согласованных сроков устранения выявленных нарушений требований безопасности.

7. Паспорт готовности к работе в ОЗП выдается руководителем организации, назначившей комиссию. Форма паспорта приведена в приложении 2.

Паспорта выдаются пообъектно: электростанции; предприятию электрических сетей; предприятию тепловых сетей; котельной; подразделению, осуществляющему оперативно-диспетчерское управление энергосистемой.

Указанный паспорт является паспортом готовности к работе в зимний период, предусмотренным подпунктом "е" пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации электрических сетей и Положения о лицензировании деятельности по эксплуатации тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2002 г. N 637.

8. Сроки выдачи паспортов готовности к работе в ОЗП определяются в зависимости от особенностей климатических условий и осуществляются:

для организаций ОАО РАО "ЕЭС России" и энергетических компаний, не входящих в ОАО РАО "ЕЭС России", - до 15 ноября;

для электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей других организаций и ведомств, участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения, - до 1 ноября.

9. Если организация устранила указанные в приложении к акту недостатки до установленной п. 8 настоящего Положения даты выдачи паспорта готовности, то комиссия по результатам повторного рассмотрения оформляет новый акт о готовности организации к работе в ОЗП.

10. В случае выдачи паспорта готовности к работе в ОЗП на основании согласованного решения членов комиссии при наличии недостатков в части дополнительных условий руководитель организации, выдавшей паспорт, организует контроль за устранением недостатков в согласованные комиссией сроки.

11. Организация, не получившая паспорт готовности к работе в ОЗП до даты, установленной п. 8 настоящего Положения, продолжает подготовку к работе в ОЗП и устранение приложенных к Акту проверки готовности недостатков. После уведомления комиссии об устранении недостатков осуществляется повторная проверка готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к работе в ОЗП, но без выдачи паспорта готовности в текущий ОЗП.

выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в ОЗП:

12.1. Наличие организованного и осуществляемого производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности.

12.2. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом. Наличие и выполнение плана работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки. Проведение противоаварийных тренировок, посвященных особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха.

12.3. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

12.4. Наличие для тепловых электростанций и котельных нормативных (плановых) запасов основного и резервного топлива, устанавливаемых для электростанций ОАО РАО "ЕЭС России" приказом по РАО, для электростанций и котельных, участвующих в энергоснабжении объектов социальной сферы и населения, - в порядке, устанавливаемом субъектами Российской Федерации; для гидравлических электрических станций - возможности оптимального использования гидроресурсов.

12.5. Выполнение утвержденного плана подготовки к работе в ОЗП, включающего в себя, в том числе, проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП.

12.6. Устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению ОЗП предыдущего года.

12.7. Обеспечение готовности к выполнению в период максимальных нагрузок:

диспетчерских заданий по несению рабочей мощности электростанциями;

передачи электроэнергии и мощности в пределах пропускной способности линий электропередачи;

графиков тепловых нагрузок для всех диапазонов температур зимнего периода в данной местности.

12.8. Положительная оценка результатов проведения объектовой, сетевой, системной, межсистемной противоаварийной тренировки по теме ликвидации возможных аварийных ситуаций, характерных для работы в ОЗП, проведенной в период работы комиссии.

12.9. Отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП.

выполнение которых необходимо для положительного решения комиссии о готовности организации к работе в ОЗП:

13.1. Готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления и систем гарантированного электропитания.

13.2. Выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

13.3. Выполнение планов проверки и профилактических работ устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.

13.4. Отсутствие к дате выдачи паспорта внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, участвующего в обеспечении прохождения ОЗП, влияющих на несение электрической и тепловой нагрузки, устанавливаемой диспетчерскими графиками.

13.5. Окончание всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений.

13.6. Наличие и выполнение планов технических мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха.

13.7. Выполнение требований взрывопожаробезопасности топливного и кабельного хозяйств, газомасляных систем турбоагрегатов, гидроагрегатов, дизель-генераторов, генераторов, синхронных компенсаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов.

13.8. Обеспечение соответствия установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд электростанций, подстанций, котельных и теплофикационных пунктов переключения.

13.9. Готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. Наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.

13.10. Отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки предписаний внутренних инспекций и подразделений технического аудита электро- и теплоснабжающих организаций.

13.11. Выполнение мер по предотвращению проникновения на охраняемые территории посторонних лиц.

13.12. Наличие утвержденного в установленном порядке положения о взаимоотношениях субъекта энергетики с соответствующим органом оперативно-диспетчерского управления и другой документации, необходимой для осуществления субъектом электроэнергетики оперативного управления эксплуатируемым оборудованием.

к дополнительным условиям относятся:

14.1. Для тепловых электростанций и котельных, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима работы электростанций, котельных и тепловых сетей;

выполнение планов ликвидации ограничений тепловой и электрической мощности электростанций, имеющих срок окончания 15 ноября текущего года;

готовность электростанций ОАО РАО "ЕЭС России" к участию в общем первичном регулировании частоты или выполнение плана мероприятий по обеспечению участия каждого турбо- и гидроагрегата, энергоблока в первичном регулировании частоты;

наличие и выполнение сетевого графика работ по обеспечению участия выделенных энергоблоков электростанций в нормированном первичном регулировании частоты электрического тока в порядке, установленном ОАО РАО "ЕЭС России";

отсутствие невыполненных в согласованные (установленные) сроки мероприятий, разработанных и утвержденных по результатам проводимых обследований гидротехнических сооружений;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх назначенного в установленном порядке ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.

14.2. Для организаций, эксплуатирующих электрические сети, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

готовность к работе схем плавки гололеда на воздушных линиях электропередачи;

обеспеченность оперативно-выездных и линейных бригад транспортными средствами и средствами связи;

своевременное проведение испытаний оборудования электрических сетей в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами;

отсутствие фактов эксплуатации электрооборудования, устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики и связи с отклонениями от требований нормативно-технической и распорядительной документации;

наличие на подстанциях перечней сложных переключений в электрических схемах и соответствующих им типовых бланков (программ);

обеспечение выполнения и соблюдения требований нормативно-технической и распорядительной документации по предупреждению поломок опорно-стержневых изоляторов разъединителей 110 - 220 кВ;

готовность к вводу в действие ограничений режима потребления электрической энергии для предотвращения угрозы нарушения устойчивости режима работы Единой энергетической системы России и предотвращения развития общесистемной аварии;

готовность к выполнению совместно с энергоснабжающими организациями заданий по объемам подключения потребителей к АЧР (автоматике частотной разгрузки), САОН (специальной автоматике ограничения нагрузки), графикам ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) с учетом прогнозируемой нагрузки в ОЗП.

14.3. Для электро- и теплоснабжающих организаций муниципальных образований:

соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей присоединенным нагрузкам по каждой системе теплоснабжения;

наличие утвержденных (согласованных) органами местного самоуправления графиков ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителей при недостатке тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие утвержденных органами местного самоуправления (или органами управления ЖКХ) расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе систем отопления жилых домов;

наличие распорядительного документа, устанавливающего порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также служб ЖКХ и других органов.

14.4. Для оперативно-диспетчерского управления, осуществляемого организациями электроэнергетики независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

наличие и соответствие установленным требованиям документов, определяющих порядок осуществления оперативно-диспетчерского управления, действия персонала по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, включая действия при превышении максимально допустимых перетоков в контролируемых сечениях электрической сети;

готовность ОИК (оперативно-информационного комплекса) к постоянному функционированию и действию при установленном качестве передачи информации в нормальных и аварийных условиях;

наличие и полнота перечней оборудования и устройств АСДУ (автоматизированной системы диспетчерского управления), РЗА (релейной защиты и автоматики), ПА (противоаварийной автоматики) и САР (система автоматического регулирования), находящихся в оперативном управлении и ведении соответствующего диспетчера;

наличие заданий, согласований и выдачи параметров настройки устройств РЗА и ПА оборудования, находящихся в оперативном диспетчерском управлении и ведении;

наличие заданий энергоснабжающим организациям и крупным потребителям по расчетным объемам АЧР, САОН, графикам ограничения потребления и временного отключения электрической энергии (мощности);

обеспечение в предприятиях электрических сетей - филиалах АО-энерго - оперативно-диспетчерского управления линиями электропередачи и энергетическими объектами, находящимися на балансе АО-энерго.

15. Оформление паспорта готовности к работе в ОЗП организаций ОАО РАО "ЕЭС России": ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", АО-энерго, а также генерирующих компаний осуществляется при получении паспортов готовности всеми входящими в них филиалами и подразделениями, подлежащими оценке. При выполнении указанного условия в срок до 20 ноября текущего года принимается решение о выдаче паспорта готовности перечисленным организациям ОАО РАО "ЕЭС России".

16. При нарушении организацией в течение ОЗП основных или дополнительных условий выдачи паспорта готовности, при неустранении в согласованный комиссией срок недостатков, указанных в приложении к акту проверки готовности, выданный паспорт аннулируется по решению лица, назначившего комиссию по проверке готовности организации к работе в ОЗП.

17. По итогам прохождения ОЗП (после 31 марта) электро- и теплоснабжающие организации (предприятия, подразделения организации), а также их вышестоящие и управляющие организации издают приказы, дающие оценку результатов прохождения ОЗП и утверждающие планы подготовки к работе в предстоящий ОЗП.

| Министр промышленности и энергетики Российской Федерации | В.Б. Христенко |
| --- | --- |
| Согласовано: |
| И.о. руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | А.Б. Малышев |
| Председатель правления ОАО РАО "ЕЭС России" | А.Б. Чубайс |
| Руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ | В.А. Аверченко |
| Руководитель Федерального агентства по энергетике | С.А. Оганесян |

## Приложение1 к Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период

## Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 200 / гг.

| ________________________ (место составления акта) |  | " ___ " __________________ г. |
| --- | --- | --- |
| Комиссия, назначенная приказом (постановлением, распоряжением) |
| (наименование организации, выпустившей приказ (постановление, распоряжение) |
| от ___________ № ________ на основании " Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период" с __________ по __________ провела проверку |
| (наименование организации (предприятия или подразделения организации) |
| и установила |  |
|  | (указывается выполнение или невыполнение условий готовности к работе в ОЗП) |
| Вывод: |
| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| Зам. пред. комиссии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |
| С актом ознакомлен, один экземпляр получил: |
| (должность руководителя организации) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |

## Приложение 2
к Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций
к работе в осенне-зимний период

## Образец паспорта готовности электро- (или тепло-) снабжающей организации к работе в осенне-зимний период

| Паспорт |
| --- |
| готовности к работе в осенне-зимний период _______ / _______ гг. |
| Выдан __________________________________________________________________ |
| (полное наименование организации) |
| на основании акта проверки готовности от ____________ № _______ |
|  | (Должность руководителя организации, которая назначила комиссию) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| МП |

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

# Положение о готовности энергопредприятий к работе в осенне-зимний период (утв. рао еэс россии 14.07.1998 n 32-04-04/334)

Утверждено Первым заместителем
Председателя Правления  РАО "ЕЭС России"                     14 июля 1998 г. N 32-04-04/334

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД

1. Готовность энергопредприятий к работе в осенне - зимний период (ОЗП) определяется с целью оценки возможности надежного производства и передачи энергии потребителям, а также для выявления и устранения недостатков, снижающих устойчивость работы энергопредприятия или энергосистемы в условиях прохождения максимума нагрузок при пониженной температуре в зимний период.
2. Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат: АО-электростанции, электростанции - филиалы РАО "ЕЭС России", предприятия Межсистемных электрических сетей, а также электростанции и предприятия электрических и тепловых сетей акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго).
3. Проверка электростанций и сетей к работе в ОЗП должна проводиться специальной комиссией, назначаемой не позднее 15 октября текущего года в следующем порядке:
3.1. Для предприятий федерального уровня (электростанции, являющиеся филиалами и дочерними акционерными обществами РАО "ЕЭС России", и предприятия Межсистемных электрических сетей) - приказом РАО "ЕЭС России" или соответствующего регионального предприятия "Энерготехнадзор" (РП ЭТН) под председательством представителя Департамента Генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей (Департамент ГИЭС) или РП ЭТН.
3.2. Для проверки электростанций и сетей региональных акционерных обществ энергетики и электрификации - приказами и под председательством руководителя АО-энерго с обязательным включением территориального представителя Генеральной инспекции РАО "ЕЭС России" в ранге заместителя председателя комиссии.
4. В состав указанных комиссий обязательно включаются руководители проверяемых энергопредприятий, а также могут привлекаться по согласованию руководители и специалисты соответствующих департаментов и представительств РАО "ЕЭС России", Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) или объединенных диспетчерских управлений (ОДУ) РАО "ЕЭС России", Госэнергонадзора России, проектных, ремонтных, наладочных, строительно - монтажных и других организаций.
5. Проверка готовности энергопредприятий к работе в ОЗП должна быть произведена:
- электростанций и электрических сетей - по ожидаемому состоянию на 15 ноября текущего года;
- предприятий, имеющих теплоисточники и тепловые сети, - по готовности к несению температурного графика циркуляции сетевой воды с начала отопительного сезона и общей готовности к ОЗП на 15 ноября текущего года.
6. Готовность энергопредприятия к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется специальным актом (Приложение 1).
Первый экземпляр акта должен храниться в организации, назначившей комиссию.
7. На основании акта энергопредприятию выдается паспорт готовности к работе в ОЗП (Приложение 2), который рекомендуется вручать коллективу предприятия в торжественной обстановке.
Не допускается выдача паспорта готовности после 15 ноября.
8. Энергопредприятие имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП при полном и своевременном (до 15.11) выполнении следующих условий:
8.1. Основные условия:
8.1.1. Наличие государственной лицензии на право производства, передачи и распределения электрической энергии и тепловой энергии.
8.1.2. Обеспечение готовности к несению заданной рабочей мощности.
8.1.3. Выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в необходимых объемах и с требуемым качеством.
8.1.4. Отсутствие к 15 ноября текущего года длительных (более 30 суток) внеплановых (аварийных) ремонтов основного оборудования, если они могут привести к ограничению выдачи мощности электростанций, пропускной способности линий электропередачи или ограничению энергоснабжения потребителей в период максимума нагрузок в осенне - зимний период.
8.1.5. Выполнение планов ликвидации ограничений тепловой и электрической мощности, имеющих срок окончания 15 ноября текущего года.
8.1.6. Обеспечение готовности тепловых сетей и теплоисточников к выполнению графиков тепловых нагрузок при всех диапазонах температур зимнего периода в данной местности.
8.2. Дополнительные условия:
8.2.1. Выполнение плановых заданий по созданию запасов:
- топлива на тепловых электростанциях и в котельных;
- воды в водохранилищах ГЭС.
8.2.2. Окончание всех работ по отоплению, утеплению и освещению производственных зданий и рабочих мест.
8.2.3. Выполнение запланированных мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха.
8.2.4. Выполнение требований взрывопожаробезопасности кабельного и топливного хозяйств, газо - масляных систем турбоустановок, генераторов, синхронных компенсаторов, трансформаторов и шунтирующих реакторов.
8.2.5. Соответствие установленным требованиям схем и оборудования собственных электрических и тепловых нужд.
8.2.6. Выполнение планов проверки устройств релейной защиты, противоаварийной и противопожарной автоматики.
8.2.7. Готовность к работе схем плавки гололеда, имеющихся на линиях электропередачи.
8.2.8. Готовность электросетевых предприятий к ведению аварийно - восстановительных работ.
8.2.9. Укомплектованность всех рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, оснащенным необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментом и первичными средствами пожаротушения.
8.2.10. Выполнение мероприятий по приказам РАО "ЕЭС России", актам расследования технологических нарушений, актам - предписаниям Госэнергонадзора России и актам - предписаниям региональных предприятий "Энерготехнадзор" РАО "ЕЭС России", существенно влияющих на надежность работы энергопредприятия в ОЗП и имеющих срок исполнения до 15 ноября текущего года.
8.3. Комиссиям при рассмотрении готовности энергопредприятий к ОЗП учитывать возможную задолженность по выплате заработной платы персоналу, а при ее наличии выполнение графика ликвидации этой задолженности.
9. В случае невыполнения предприятием отдельных условий п. 8.2 настоящего Положения выдача паспорта готовности к ОЗП может быть произведена по решению ДГИЭС для предприятий федерального уровня и согласованным решением РП ЭТН и АО-энерго для остальных энергопредприятий.
10. При невыполнении установленных условий и отсутствии до 15 ноября согласованного решения оформляется заключение комиссии (Приложение 3), в котором конкретно перечисляются недостатки, препятствующие получению паспорта готовности к работе в ОЗП.
11. Энергопредприятия, не получившие до 15 ноября паспорт готовности к ОЗП, продолжают свою подготовку и выполнение необходимых мероприятий, предъявляя готовность к повторной проверке после устранения недостатков, изложенных в заключении.
В случае выполнения всех необходимых условий готовности после 15 ноября производится оформление акта готовности энергопредприятия к ОЗП без выдачи паспорта готовности.
12. Руководители предприятий, не получивших паспорт готовности, лишаются права на получение премии за несение рабочей мощности, выполнение плана ремонтных работ или другие показатели, характеризующие эффективность использования установленной мощности. Продолжительность такого лишения устанавливается решением РАО "ЕЭС России" или АО-энерго в зависимости от выполнения в дальнейшем условий готовности.
13. Руководители и трудовые коллективы энергопредприятий, обеспечившие выполнение условий готовности к работе и получившие паспорт готовности, могут быть дополнительно поощрены по решению РАО "ЕЭС России" или АО-энерго.
14. Проверка готовности энергопредприятия к работе в ОЗП, произведенная в нарушение настоящего Положения, и все принятые последующие решения по оформлению акта и выдаче паспорта готовности являются недействительными и подлежат отмене соответствующим приказом РАО "ЕЭС России" и АО-энерго.
К должностным лицам, допустившим такое нарушение при работе комиссий и оформлении документов, применяются меры дисциплинарного и другого воздействия как к лицам, грубо нарушившим производственную дисциплину управления энергопроизводством.



Приложение 1 к Положению

АКТ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД __/__ ГОДА

________________________ "___" _____________ ____ г.

(место составления акта)

Комиссия, назначенная приказом _______________________________
(организация)
от ____________ N ____, на основании "Положения о готовности
энергопредприятия к работе в осенне - зимний период" с ___________
по __________ провела проверку _________________
(предприятие)
и установила .....................................................
..................................................................
(указывается выполнение условий готовности предприятия к
работе в осенне - зимний период по пункту 8 Положения)
Вывод: предприятие подготовлено к работе в ОЗП и имеет право
на получение Паспорта готовности.
Председатель комиссии ___________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Зам. пред. комиссии ___________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Члены комиссии ___________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
___________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
.......................................
.......................................
С актом ознакомлен, один экземпляр получил
Руководитель предприятия ___________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)



Приложение2 к Положению

ОБРАЗЕЦ
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД

-----------------------------------------------------------------¬

¦ ПАСПОРТ ¦
¦ готовности к работе в осенне - зимний период ___/___¦
¦ 200 / года

¦
¦выдан ________________________________________________ ¦
¦ (полное наименование предприятия) ¦
¦на основании акта проверки от ____ ___________ 200 __ г. ¦
¦N ____ ¦
¦Руководитель организации, ¦
¦назначившей комиссию _________________ ¦
¦ (Ф.И.О., подпись) ¦
¦ ¦
¦ М.П. ¦
L-----------------------------------------------------------------
Примечание. Паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию в соответствии с п. 3 настоящего Положения.



Приложение3 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О НЕВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД __/__ ГОДА

от "___" ___________ ____ г.

_____________________________
(руководителю предприятия)
_____________________________
(Ф.И.О.)

Комиссия, назначенная приказом _______________________________
(организация)
от _______ N _____, на основании Положения о готовности
энергопредприятий к работе в осенне - зимний период в период с ___
по ____ провела проверку ___________________________
(предприятие)
и установила, что не выполнены следующие условия готовности
предприятия к работе в осенне - зимний период (п. 8 Положения):
..........................................................
Вывод: предприятие не подготовлено к работе в ОЗП и не имеет
права на получение Паспорта готовности.
Предписанные мероприятия по устранению выявленных нарушений и
недостатков:
---T---------------------------------------T----------------------
N ¦ Содержание мероприятий с ссылкой ¦ Срок
п/п¦ на НТД ¦ исполнения
---+---------------------------------------+----------------------
... ..................................... ................
Председатель комиссии _____________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Члены комиссии ____________________________ _________
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
.............................................
С актом ознакомлен и один экземпляр для исполнения намеченных
мероприятий получил
____________________________________ _________
(руководитель предприятия, Ф.И.О.) (подпись)

##### Инструктивное письмо минтопэнерго рф от 14.07.1998 n 32-6/18-эт о внесении изменений и дополнений в гл. 2.3; 2.4; 2.5 пуэ шестого издания и в п. 4.11.12 птб при эксплуатации электроустановок второго издания (вместе с решениями от 13.07.1998, 14.07.1998)  »

##### Содержание »

# Инструктивное письмо минтопэнерго рф от 14.07.1998 n 32-6/18-эт о внесении изменений и дополнений в гл. 2.3; 2.4; 2.5 пуэ шестого издания и в п. 4.11.12 птб при эксплуатации электроустановок второго издания (вместе с решениями от 13.07.1998, 14.07.1998)

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО
от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЛ. 2.3; 2.4; 2.5 ПУЭ ШЕСТОГО ИЗДАНИЯ И В П. 4.11.12 ПТБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ВТОРОГО ИЗДАНИЯ

Решениями Минтопэнерго России:
от 13.07.98 внесены изменения в главы 2.3; 2.4 и 2.5 ПУЭ (изд. 6, 1986) с введением их в действие 01.09.98;
от 14.07.98 внесены изменения в п. 4.11.12 ПТБ при эксплуатации электроустановок (изд. 2) с введением в действие с момента учреждения.
Направляю вышеперечисленные решения (Приложения 1 и 2) для внесения изменений в действующие Правила.
Заместитель Начальника
Главгосэнергонадзора России

Приложение 1
к инструктивному письму
Минтопэнерго России
от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ

Утверждено
Первым заместителем Министра
топлива и энергетики
Российской Федерации
13 июля 1998 года

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЛАВЫ 2.3,
2.4 И 2.5 ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ, ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ)

В целях обеспечения сохранности электрических сетей, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев, в соответствии с частью пятой статьи 83 Земельного кодекса РСФСР Департамент государственного регулирования и реформирования электроэнергетики и Главгосэнергонадзор Минтопэнерго России принимают решение о внесении следующих изменений и дополнений в главы 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220 кВ", 2.4 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 кВ" и 2.5 "Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ" Правил устройства электроустановок (шестое издание) с введением в действие 01.09.98:
Параграф 2.3.24 изложить в следующей редакции:
"2.3.24. Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками.
Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.
На информационных знаках должны быть указаны ширина охранных зон кабельных линий и номера телефонов владельцев кабельных линий".
Параграф 2.4.6 дополнить в конце текстом: "... информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ и номера телефона владельца ВЛ".
Параграф 2.5.15 дополнить в конце текстом:
"информационные знаки, на которых указаны ширина охранной зоны ВЛ и номер телефона владельца ВЛ".



Приложение2

к инструктивному письму Минтопэнерго России от 14 июля 1998 г. N 32-6/18-ЭТ

Утверждено Заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации

14 июля 1998 года

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В П. 4.11.12 ПРАВИЛ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
(ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, 1985)

В целях упорядочения организации работ в распредустройствах (РУ) и повышения уровня электробезопасности персонала, выполняющего ремонт концевых муфт и концевых заделок на кабельных линиях (КЛ), Главгосэнергонадзор России и Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электростанций и сетей РАО "ЕЭС России" принимают решение о внесении изменений в п. 4.11.12 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок (издание второе, переработанное и дополненное, 1985) и дают его в следующей редакции:
"4.11.12. Работы на концевых муфтах и заделках КЛ, расположенных в РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим РУ.
Если РУ и КЛ принадлежат разным организациям, то эти работы организуются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 21 настоящих Правил.
Допуск к работам на КЛ во всех случаях осуществляет персонал, обслуживающий РУ.
Работы на КЛ, проходящих по территории и в кабельных сооружениях РУ, должны выполняться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим КЛ. Допуск осуществляет персонал, обслуживающий КЛ, после получения разрешения от оперативного или оперативно - ремонтного персонала, обслуживающего РУ".